## Slide 1
Математическое моделирование
СЕРВИС
Юлия Душкина, Центр «Содействие устойчивому развитию РК»
Страновой обзор по ртути в Казахстане

## Slide 2: Обзор текущей ситуации по ртутному загрязнению в Республике Казахстан
Цели обзора:
анализ ситуации по импорту/экспорту ртути, а также обращению продукции с добавлением ртути на рынке Казахстана
анализ производственных процессов, в которых применяется ртуть, а также осуществляются непреднамеренные выбросы ртути
анализ системы обращения с ртутьсодержащими отходами
выявление существующих проблем в области ртутного загрязнения
подготовка рекомендаций по сокращению и устранению источников ртути в Казахстане

## Slide 3: Структура
Законодательство
Институциональная основа
Ранее реализованные проекты
Источники ртутного загрязнения
Уровни загрязнения ртутью и мониторинг ртути
Импорт / экспорт ртути и ртутьсодержащих продуктов
Промышленные выбросы ртути
Управление ртутьсодержащими отходами
Потенциальный ущерб, причиненный ртутью
Существующие проблемы и рекомендации

## Slide 4: Законодательная и институциональная основа
Законодательство частично регулирует:
  ограничение содержания ртути в пищевых продуктах, косметических средствах
  требования по обращению с ртутьсодержащими отходами
  контролю ртути в выбросах предприятий
Методики определения ртути в выбросах энергетической, химической и других отраслей, а также в отходах отсутствуют
Основными государственными органами являются:
  Министерство энергетики
  Комитет охраны общественного здоровья Министерства здравоохранения
  Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел
Национальный координатор по ртути не назначен

## Slide 5: Источники ртутного загрязнения в Казахстане
Исторические участки загрязнения
  Павлодарский химический завод и испарительные пруды озера Балкылдак
  территория, прилегающая к реке Нура в районе города Темиртау
Продукция с добавлением ртути
  ртутьсодержащие энергосберегающие лампы
  медицинские термометры
  оборудование с содержанием ртути и пр.
Непреднамеренные выбросы ртути
  ТЭЦ
  цветная металлургия
  сжигание отходов и пр.
Обезвреживание ртутьсодержащих отходов
Попутные эмиссии при добыче полезных ископаемых (8 месторождений в РК)
Глобальный перенос ртути

## Slide 6: Исторические участки загрязнения
Территория, прилегающая к реке Нура в районе города Темиртау
  Поступление ртути в окружающую среду оценено в 1300 тонн
Территория Павлодарского химического завода и испарительные пруды озера Балкылдак
    Поступление ртути в окружающую среду оценено в 2300 тонн
На сегодняшний также отмечается повышенная концентрация ртути в воздухе, воде, почве. В некоторых случаях ПДК превышается в 24 раза

## Slide 7: Ситуация по эмиссиям ртути в Казахстане за 2014 год
Chart: 
| Почва | Вода | Воздух | Отходы | Побочные продукты | ТБО
Почва Вода Воздух Отходы Побочные продукты ТБО | 35.8 | 2.1 | 9.4 | 26.5 | 25.6 | 0.6
Notes: Следовательно, рассматривая вопрос поступления ртути по средам, анализ данных показывает, что на почву приходится 35,8 %, на воду - 2,1 %, на атмосферный воздух – 9,4 %. Оставшиеся 52,7 % приходятся на отходы производств (26,5 %), побочные продукты и примеси (25,6%) и ТБО (0,5%).
Кроме того, необходимо обратить внимание на данные о национальном потреблении широкого ассортимента потребительских товаров, а также продуктов, в которых добавление ртути является ключевым аспектом для их функциональности. Данный показатель рассчитывается по следующей формуле:
Потребление = производство + импорт – экспорт (за один и тот же промежуток времени)
Так, поступление ртути от данной категории составило 3,4 тонны. В данном случае необходимо учесть тот факт, что отсутствуют точные данные по количеству продукции, содержащей ртуть, в связи с чем были взяты приближенные значения (Таблица 2).

## Slide 8: Сводная информация по результатам инвентаризации ртути
№ | Категория источника | Общий объем поступления ртути, кгHg/год | № | Категория источника | Общий объем поступления ртути, кгHg/год
1. | Сжигание угля и прочие способы его использования | 10 255 | 6. | Использование и утилизация другой продукции | 3 395
2. | Сжигание прочего природного топлива и биомассы | 936 | 7. | Сжигание отходов и открытое сжигание отходов | 3
3. | Добыча нефти и газа | 2 195 | 8. | Производство других материалов | 800
4. | Производство первичного металла (за исключением производства золота с помощью процесса амальгамирования) | 558 598 | 9. | Отложение отходов | 153
5. | Система сбора и отведения/обработка сточных вод | 337 | 10. | Крематории и кладбища | 327
Notes: При анализе таблицы были выявлены три категории поступления значительного количества ртути. Так, на долю производства первичного металла, за исключением производства золота с помощью процесса амальгамирования ртути, приходится 97% от общего процента выбросов. На следующие две категории: «Сжигание угля и прочие способы его использования» и «Использование и утилизация ртутьсодержащей продукции» - приходятся 2 и 1%, соответственно. Также МИР РК (см. Приложение 1) подтвердил информацию о том, что технология амальгамаций при добыче золота в Республике Казахстан не применяется.
Согласно данным Национальной инвентаризации эмиссий ртути в Казахстане также были предоставлены данные расчетных поступлений ртути в воздух, землю и почву (Диаграмма 1):

## Slide 9: Поступление ртути в общество
Расчетный показатель входа ртути в общество через ртутьсодержащую продукцию
Продукция | Показатели экономической активности | Единицы измерения | Расчетный вход ртути, кг Hg/год
Термометры | 127 816 | Кол-во проданных позиций/год | 710
Ртутьсодержащие источники света | 6 769 674 | Количество проданных позиций/год | 79
Ртутные батареи | 110 | Количество проданных тонн батарей/год | 137
Косметические средства | Данные отсутствуют | Количество проданной продукции, т/год | Данные отсутствуют
Notes: При измерении температур среднего диапазона традиционно используются ртутные термометры. Несмотря на то, что в настоящее время все больше учреждений делают выбор в сторону альтернативных измерителей, не содержащих ртути, поскольку в одном медицинском термометре содержится от 0,5 до 3 г ртути, показатель расчетного входа ртути в общество от данного источника составляет 710 кг, что составляет около 21% от всего количества ртути, получаемой при использовании и утилизации ртутьсодержащей продукции. Также, на основании требований национального законодательства в Казахстане, медицинские термометры не подлежат сжиганию, а собираются отдельно, так как относятся к отходам класса Г.
Еще одно применение нашла ртуть в химических источниках тока. Так, высокой оценке подвергались батареи, включающие оксид ртути, за высокую удельную мощность и пологую характеристику напряжения разряда. Такие батареи содержат до 40 % ртути в весовом отношении. В соответствии с этим, все ртутьсодержащие батареи, такие как щелочные марганцево-цинковые таблеточные батареи, миниатюрные литиевые батареи и т.д., должны быть выведены из оборота к 2020 году на основании соглашения по ртути. Исключение составили цинково-серебряно-оксидные таблеточные батареи и таблеточные воздушно-цинковые батареи с содержанием ртути меньше 2 %. Общий объем эмиссий ртути из ртутных батарей составил 137 кг Hg/год согласно данных инвентаризации ртути в Республике Казахстан за 2014 год.
На сегодняшний день прочно заняли свою нишу ртутьсодержащие источники света. Согласно Минаматской конвенции о ртути, поэтапному выводу из обращения сроком до 2020 года подлежат следующие лампы с добавлением ртути: лампы люминесцентные малогабаритные (ЛЛМ) общего освещения; лампы люминесцентные трубчатые общего освещения; лампы общего освещения ртутные высокого давления паросветные (РВДП); ртуть в лампах люминесцентных с холодным катодом и лампах люминесцентных с внешним электродом (ЛЛХК и ЛЛВЭ) для электронных дисплеев. Технический регламент Евразийского экономического союза допускает от 2,5 до 40 мг ртути на одну лампу в зависимости от ее вида, мощности и габаритов. Поскольку данные виды ламп относятся к первому классу опасности, соответственно, они не должны выбрасываться в обычный мусорный контейнер. Так, многие предприятия заключают договор с центрами по приему ртутьсодержащих ламп. К примеру, в 2016 году в компании «Алматыэкологострой» было демонтировано около 103 тысяч ламп.
Особой популярностью последние годы пользуются эффективные кремы для осветления кожи. Предельно допустимая концентрация ртути в такой косметической продукции должна быть менее 1 части на миллион. Исключение составляет косметика для зоны глаз, в которой ртуть применяется в качестве консерванта и для которой эффективные и безопасные консерванты-заменители не существуют. Так, на основании технического регламента Таможенного союза «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» только в средствах для макияжа глаз и для снятия макияжа с глаз допускается содержание таких химических веществ, как тиомерсаль и фенилртутные соли. При этом максимальная концентрация ртути в продукции не должна превышать 0,007 %. Согласно данных по инвентаризации ртути в Казахстане, не представляется возможным проследить импорт ртутьсодержащих кремов и мыла, так как не предусмотрена конкретизация товара по содержанию в ней ртути.
Вся ртутьсодержащая продукция, которая широко доступна общественности, после выбрасывания должна быть обработана и утилизирована:

## Slide 10: Объем накопленной ртути в РК (по состоянию на октябрь месяц 2015 г.)
на предприятиях по переработке РСО: 43 кг
бесхозяйные: 20 кг (Костанайская область)
реализованные АО «Жасыл даму» в 2014 году 3200 кг
При этом, в 2015 году с предприятий по переработке РСО было вывезено в РФ: 670 кг

## Slide 11: Потенциальный ущерб, причиненный ртутью
По результатам Глобального исследования IPEN отмечается превышение ртути в организме женщин на участках исторического загрязнения в РК:
  в Караганде концентрация ртути в волосах в 19 % превышали уровень 1 ppm и 31% превышали уровень 0,58 ppm.
  в Павлодаре у 13% женщин отмечалось превышение в 0,58 ppm, превышение уровня в 1 ppm не было обнаружено
Результаты пилотного исследования ПРООН показали:
  в г. Балхаш превышение допустимого уровня ртути в 1,5 раз зарегистрировано у 1 обследуемого человека (1,46) и у 1 человека был зафиксирован верхний предел нормы (0,9);
  в г. Костанай превышение уровня ртути в организме обследованных лиц зафиксировано не было;
  в г. Усть-Каменогорск превышение зафиксировано не было, однако уровень колебания уровня ртути внутри группы обследуемых лиц составляет до 25 раз (от min – 0,033 до max – 0,85).

## Slide 12: Мутация рыбы в Павлодарской области
36% рыбы в озере Балкылдак Павлодарской области мутировало:
  мопсовидную форму ротовой полости, ротовой части
  отличается чешуйчатость, покров чешуи, выпученность глаз,
  появилась пучеглазость, изменилась внешняя форма рыбы

## Slide 13: Шаги, предпринимаемые в рамках реализации Рекомендаций регионального семинара по проблемам ртутного загрязнения, Москва, РФ, 26-27 марта 2017 г
Запланировано ужесточение требований по отчетности предприятий для ГРВПЗ, в котором предусмотрена отчетность по ртути
Инициирована разработка методики оценки эмиссий ртути в различных отраслях промышленности на основе ЕМЕП
Проводится разъяснительная работа с промышленными предприятиями по учету и мониторингу ртути в производственных процессах, не предусматривающих прямое использование ртути
В регионах реализуются проекты по внедрению раздельного сбора ртутьсодержащих отходов у населения
Проводится осведомительная кампания среди общественности об опасности ртути и необходимости безопасного обращения с РСО
Совершенствуется инфраструктура по сбору и переработке РСО во всех регионах Казахстана
Поддерживается внедрение раздельного сбора ТБО и строительство мусоросортировочных и мусороперерабатывающих предприятий
Реализуются пилотные исследования по биомониторингу ртути

## Slide 14: Дальнейшие действия
Реализация национального плана РК по сокращению использования и сбору ртути и ускорение процесса ратификации Минаматской Конвенции по ртути
Развитие и улучшение законодательной базы по вопросам использования, хранения, транспортировки, переработки ртути, ртутьсодержащих отходов и продукции
Ужесточение контроля со стороны государственных органов за исполнением требований законодательства в части ртути
Совершенствование методик по определению содержания ртути в компонентах окружающей среды, продукции и повышение лабораторного потенциала
Создание кадастра выбросов ртути и кадастра высвобождений из соответствующих источников
Принятие мер в отношении очистки загрязненных ртутью территорий и предотвращению дальнейшего загрязнения окружающей среды
Принятие мер по минимизации воздействия ртути на здоровье людей в местах исторического загрязнения ртутью
Организация повсеместной системы сбора ртутьсодержащих отходов у населения
Повышение потенциала и активности НПО по мониторингу ртути, просветительской деятельности
Усиление работы в области информирования, повышения осведомленности и просвещения общественности о ртутном загрязнении и мерах безопасности
Усиление международного и регионального партнерства, обмена информацией

## Slide 15
Руководитель: Мустафина Вера Владиленовна veramustafina1@gmail.com
Менеджер по проектам: Душкина Юлия csd.yuliya@gmail.com
Общественный Фонд
«Центр «Содействие устойчивому развитию»
Алматы, пр.Сейфуллина, 597, офис 414
Тел.: +7 727 255 87 78, +7 776 255 84 21