## Slide 1: Предварительная оценка электронных отходов для Центральной Азии с фокусом на Кыргызстан и Таджикистан
BASEL CONVENTION

## Slide 2: Предпосылки
При проведении исследования за основу были взяты методы, приведенные в Руководстве «Методология по оценке электронных отходов. Обучающее и справочное руководство», разработанное Международным Институтом науки и технологий «EMPA».
В исследовании были приняты во внимание следующие вызовы:
  различная степень разработки и внедрения нормативной правовой базы;
  различный финансовый потенциал;
  отсутствует достоверная статистика по образованию и переработке отходов для разработки экономических прогнозов и др.;
  отсутствует, либо слабая инфраструктура по сбору и переработке отходов и различный уровень их организации;
  большой объем переработки отходов находится в тени, причем переработка не комплексная.

## Slide 3: Этапы и методы исследования
1
анализ политики и законодательства стран ЦА.
2
оценка заинтересованных сторон
Осуществлена только для Кыргызстана и Таджикистана и была основана на результатах опросов среди импортеров и распространителей электронного оборудования, потребителей, ремонтников и переработчиков данной группы товаров электронных отходов.
3
оценка массовых потоков
Использовались доступные данные аналитических и статистических источников по 4 группам товаров, наиболее популярных среди потребителей: холодильники, компьютеры, мобильные телефоны, ртутные лампы.
4
Были использованы общеизвестные данные о негативном воздействии опасных компонентов электронных отходов, с фокусом на деятельность нелегального сектора переработки, который развит в рассматриваемых странах и таким образом выявлены возможные воздействия на окружающую среду и здоровье населения сектора нелегальной переработки.
оценка воздействия на окружающую среду и здоровье населения

## Slide 4: Результаты исследования
1. В странах ЦА количество ЭО стремительно растет. Исходя из масштабов и темпов роста рынка электронного оборудования, резкого увеличения электронного мусора в странах ЦА имеется большая потребность и возможность переработки ЭО, основанной, на снижении нагрузки на окружающую среду, уменьшении объема захораниваемых отходов и обеспечение извлечения и вовлечения во вторичный оборот полезных компонентов.
2. Несмотря на разработанную сферу правового регулирования в области обращения с отходами в странах, присутствует большое количество отсылочных норм и слабая практика правоприменения. В Казахстане и Узбекистане существует специальное законодательство, направленное на регулирование процессов обращения с ЭО, которое создает предпосылки для развития отрасли переработки, но объемы сбора и переработки этого вида отходов по-прежнему малы.
3. Одним из главных препятствий на пути формирования отрасли по переработке электронных отходов является низкий уровень сбора электронных отходов. В законодательстве стран либо не закреплена обязанность потребителей сдавать ненужную технику лицензированным сборщикам и переработчикам, либо еще данная норма недостаточно отработана.

## Slide 5: Результаты исследования
4. Оценка заинтересованных сторон в Кыргызстане и Таджикистане выявила, что:
в странах не созданы условия для раздельного сбора ЭО и их переработки, несмотря на достаточную осведомленность заинтересованных сторон о проблемах, возникающих при небрежном обращении с ЭО;
значительная часть потребителей электронного оборудования ограничиваются тем, что, либо хранят отработавший свой ресурс электронное оборудование, либо вместе с остальными бытовыми отходами его выбрасывают;
ремонтники неподлежащее ремонту оборудование также отправляют на свалку;
официальные сборщики мусора размещают ЭО вместе с остальными бытовыми отходами на мусорных полигонах;
официальный сектор переработки развит крайне слабо, например, в Кыргызстане существует единственное предприятие по переработке ЭО;
нелегальная переработка электронных отходов достаточно распространенное явление, так как является довольно выгодным занятием, что связано с низкими эксплуатационными расходами по сравнению с официальными переработчиками;
гражданское общество и общественные организации являются важными участниками процесса, способными повлиять на политику на всех уровнях управления отходами.

## Slide 6: Оценка массовых потоков
Для оценивания были использованы два метода: метод «Рыночных продаж» и метод «Приобретения и использования».
1. Метод «Рыночных продаж»
При использовании данного метода применяются статистические данные по объемам продаж электрического и электронного оборудования (ЭЭО) на внутреннем рынке страны в прошлом и средний срок службы оборудования.
Формула для расчета количества образовавшихся отходов по методу «Рыночных продаж»:
WEEE=N0*(t-Ls) N0=N1+N2-N3 | где: N0 - Национальные продажи ЭЭО определенной категории в году t; Ls - Средний срок службы нового продукта; N1 - Национальное производство ЭЭО определенной категории в году t; N2 - Импорт ЭЭО определенной категории в году t; N3 - Экспорт ЭЭО определенной категории в году t.
Метод используется для оценки объемов образования отходов в 2017 г., для этого необходимо оценить объемы продаж рассматриваемого оборудования путем экстраполяции предполагаемого срока службы в обратном времени.

## Slide 7: Результаты исследования
ТНВЭД | 841810 холодильники | 847141 компьютеры | 851712 моб. телефоны | 853932 ртутные лампы | Всего
страна |  |  |  |  | 
Казахстан | 19780 | 233 | 1180 | 238 | 21431
Кыргызстан | 1114 | 9 | 438 | 4 | 1565
Таджикистан | 584 | 2 | 6 | 1 | 593
Туркменистан | 338 | 32 | 7 | 62 | 439
Узбекистан | 6486 | 23 | 75 | 859 | 7443
Итого | 31471 |  |  |  | 
При оценке выявлено, что объем образования отходов по выбранным категориям товаров в пяти странах ЦА в 2016 г. составил 31 471 т.
Согласно проведенным расчетам, наибольшее количество отходов образовалось в Казахстане – 21431 т, наименьшее в Туркменистане – 439 т, что напрямую связано с уровнем потребительского спроса на эти виды товаров, который зависит от покупательской способности населения на периоды с 2006 по 2011 г.

## Slide 8: Оценка массовых потоков
2. Метод «Приобретения и использования»
При использовании данного метода определяется среднее количество единиц ЭЭО каждого вида в одном домохозяйстве и средний срок использования данного вида ЭЭО. Для оценки объемов образования отходов конкретного вида ЭЭО необходимо среднее количество единиц ЭЭО в одном домохозяйстве умножить на количество домохозяйств в стране, умножить на средний вес данного вида ЭЭО и разделить на средний срок использования данного вида ЭЭО.
Формула для расчета количества устаревших приборов по методу «Приобретения и использования»:
Уровень обеспеченности домохозяйств различными видами электроприборов (количество единиц того или иного вида электроприбора на 100 домохозяйств) отражает степень важности или популярности различных видов бытовой техники для семей, а также позволяет примерно оценить потенциал спроса на различные виды бытовой техники (в зависимости от их габаритов, назначения). В связи с отсутствием информации по уровню обеспеченности домохозяйств ртутными лампами - расчеты по этой категории осуществлены не были.
WEEE в год=m hh r/ Ls, | где: m - Средний вес на прибор n; hh - Количество домохозяйств; r - Коэффициент насыщенности прибора n на одно домохозяйство; Ls – Средний срок службы нового прибора n.

## Slide 9: Результаты исследования
В обращении домохозяйств в пяти странах ЦА находится 49456,6 т электрического и электронного оборудования по выбранным категориям товаров.
Спустя 8-10 лет будет образовано 41261,3 т отходов, в виде отработанных холодильников;
через 3-5 лет – 7373,7 т отработанных компьютеров,
спустя 2-3 года – 821,5 т устаревших мобильных телефонов.
 | ТН ВЭД 841810 холодильники | ТН ВЭД 847141 компьютеры | ТН ВЭД 851712 телефоны | Всего
Казахстан | 15832,3 | 3826,1 | 226,9 | 19885,3
Кыргызстан | 3167,9 | 158,8 | 11,5 | 3580,1
Таджикистан | 963,7 | 2512,6 | 103,7 | 3580
Туркменистан | 3106,1 | 127,7 | 69,9 | 3303,8
Узбекистан | 18191,3 | 748,4 | 409,5 | 19349,2
Итого | 41261,3 | 7373,7 | 821,5 | 49456,6

## Slide 10: Результаты исследования
Оценивая воздействия сектора переработки электронных отходов на окружающую среду и здоровья населения отмечено, что основную опасность представляет деятельность нелегальных переработчиков, которая включает:
открытое сжигание;
прямое плавление пластмасс;
извлечение тонера;
захоронение содержащих свинец электро-лучевых трубок;
кислотную обработку печатных плат;
захоронение остальных отходов, содержащих такие опасные компоненты, как полихлорированные бефинилы и хлорфторуглероды, непосредственно воздействующие на почву или попадающие в водные источники.
Такая практика представляет прямую опасность для здоровья работников и окружающей среды. Очень часто работниками таких производств являются малоимущие и наиболее уязвимые слои населения, такие как женщины и дети.

## Slide 12: Резюме
Система управления отходами электронного и электрического оборудования в регионе слабо развита. В связи с этим, следует уделять особое внимание системам сбора, сортировки, транспортировки, переработки, вторичного использования и удаления.
Как показывает мировая практика, эффективно работающая система управления отходами электрического и электронного оборудования базируется на заинтересованности со стороны государства, регламентации требований на законодательном уровне, ориентированности социума на раздельный сбор мусора, на сохранение окружающей среды и защиту здоровья.
Наметившиеся положительные тенденции в Казахстане и Узбекистане, связанные с принятием специальных законодательных актов в области обращения электронных отходов, требуют активной правоприменительной практики.
Для развития официального сектора переработки в странах требуются стимулирующие экономические механизмы и упрощение процедур легализации мусороперерабатывающих предприятий.

## Slide 13: http://eco-expertise.org/wp-content/uploads/2009/06/Elektronnye-othody_TSA_2017.pdf

## Slide 14
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ